## Bezpečnostní listy AS matné

Datum vydání: 01.10.2006

Datum revize: 15.11. 2006

Název výrobku: Glazura

BEZPEČNOSTNÍ LIST VÝROBKU

dle nařízení (ES) č. 1907/2006

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce a dovozce

Chemický název látky/obchodní název přípravku: - AS 082M, AS 141M, AS 235M, AS 240M, AS 280M, AS 286M, AS 287M, AS 303M, AS 331M, AS 404M, AS 434M, AS 461M, AS 462M, AS 470M, AS 505M, AS 506M, AS 512M, AS 513M, AS 564M, AS 565M, AS 566M, AS 597M, AS 602M, AS 702M, AS 801M, AS 805M, AS 809M, AS 810M, AS 931M, AS 977M,

- s koncovým dvojčíslím 98,99,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 které označuje rok uvedení do výroby.

Číslo CAS: -

Číslo ES (EINECS): -

Další názvy látky: Matné a barevné matné glazury

1.2. Identifikace výrobce/dovozce

Jméno nebo obchodní jméno: AS KERAMIK

Místo podnikání nebo sídlo: 413 01 Roudnice n/L

Identifikační číslo: 62777696

Telefon: 416-837732

Mobil: 731/049936, 724/015728, 724/028012

1.3. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,

telefon (24 hod) +420 224919293, +420 224915402, +420 224914575

2. Informace o složení látky nebo přípravku

2.1. Výrobek obsahuje tyto látky: mletou fritu (CAS 65997-18-4) s přísadou kaolinu, keramické barvítko nebo oxid kovů a kalicí prostředky.

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: Výrobek je

v suchém stavu prašný, při vdechnutí může způsobit podráždění sliznic, při kontaktu s očima jejich podráždění.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: nejsou známy

Možné nesprávné použití látky/přípravku: nedostatečný výpal

Další údaje: Správným výpalem glazury vznikne opět kompaktní sklo (vrstva) s vlastnostmi frity.

Glazované povrchy, které mohou být ve styku s potravinami se hodnotí podle ČSN EN 1388-1 a 2.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1.   Všeobecné pokyny: zajistit postiženému duševní a tělesný klid, zabránit podchlazení,

při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc

4.2. Při nadýchání: ihned přerušit expozici

4.3.   Při styku s kůží: pokožku dokonale umýt teplou vodou a mýdlem

4.4.   Při zasažení očí: výplach 10 minut tekoucí vodou, při přetrvávajícím dráždění vyhledat lékařskou pomoc

4.5.   Při požití: vypít asi 0,5 l vody a vyvolat zvracení (max. do 2 hod. po požití)

5. Opatření pro hasební zásah

5.1.   Vhodná hasiva: -

5.2.   Nevhodná hasiva: -

5.3.   Zvláštní nebezpečí: -

5.4.   Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: -

5.5.   Další údaje: výrobek je nehořlavý

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1.   Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: používat osobní ochranné prostředky, nevdechovat

6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:-

6.3.   Doporučené metody čistění a zneškodnění: mechanicky shrabat a předat na skládku

6.4.   Další údaje: zabránit víření prachu

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1.   Pokyny pro zacházení: zabránit sekundární prašnosti, používat osobní ochranné prostředky

7.2.   Pokyny pro skladování: skladujte v dobře uzavřených a řádně označených obalech, v krytých

a suchých skladech tak, aby se zamezilo druhotnému znečištění výrobku

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1. Technická opatření: -

8.2. Kontrolní parametry: nejvyšší přípustná koncentrace prachu v ovzduší – mezní je 6,0 mg.m-3

8.3.  Osobní ochranné prostředky: protiprašný respirátor, pracovní oděv

8.4.  Další údaje: během práce nejíst, nepít, nekouřit; po práci dokonale očistit pokožku rukou i těla

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství: pevné

Zápach (vůně): -

Hořlavost: výrobek je nehořlavý

Další údaje: -

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: výrobek je stabilní

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: -

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: -

Další údaje: -

11. Toxikologické informace

Zkušenosti u člověka: výrobek dráždí svým prachem dýchací ústrojí a sliznice

Další údaje:-

12. Ekologické informace

Nejsou žádné známy.

13. Informace o zneškodňování

Plechové soudky, které slouží jako vnější ochranný obal, po důkladném vyprázdnění odevzdat do sběrny železného odpadu, jako odpad č. 170405. Pytle nebo sáčky (PE vložka) zneškodnit v odpovídající spalovně odpadů, nebo uložit na zabezpečené skládce. Jedná se o odpad kategorie N – pod katalogovým číslem 150110*.

14. Informace pro přepravu

Žádné transportní nebezpečí, výrobek není nebezpečný náklad.

15. Informace o právních předpisech

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Výrobek není podle zákona č. 356/2003 Sb. klasifikován jako nebezpečná látka

Pokyny pro bezpečné nakládání:

S věty: 22 Nevdechujte prach

25 Zamezte styku s očima

16. Další informace

Výše uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí a zkušeností. Údaje pouze popisují výrobek se zřetelem na bezpečnost a nemohou být pokládány za garantované hodnoty.

Příjemce našeho výrobku musí respektovat existující zákony a předpisy.